## Slide 1: Curso Arduino
PARA PRINCIPIANTES

## Slide 2: ¿Qué es Arduino?
Es una placa programable con entradas y salidas digitales y analógicas
Es de bajo coste
Es open source (hardware y software)
Responden a estímulos externos mediante sensores
Se programa en Arduino Programming Language
Multiplataforma
Es fácil de usar

## Slide 3: Sensores y actuadores
Sensores
Micrófonos
Arduino
Actuadores
LEDs
Motores
Buzzer
Ultrasonido
Laser
Sensor de humedad

## Slide 4: Señales digitales y analógicas
Señal Digital
Solo puede tomar dos valores low o high

## Slide 5: Señales digitales y analógicas
Señal analógica
Toma cualquier valor entre 0 y 5 voltios

## Slide 6: Tipos de Pines
Pines de entrada
Digitales (0,1,2,3,4…)
Analógicos (A0, A1, A3…)
Pines de salida
Digitales (0,1,2,3…)
Analógicos (PWM)

## Slide 7: Entradas digitales
Coinciden con las salidas digitales
Diferencia entre dos valores, low o high
Modo de declararlas:
pinMode (pin, INPUT)
Para leer un pin
lectura = digitalRead(pin);

## Slide 8: Salidas digitales
Coinciden con las salidas analógicas
Diferencia entre dos valores, low o high
Modo de declaralo:
pinMode(pin,OUTPUT);
Para escribir en un pin
digitalWrite(pin, estado);
estado = LOW o HIGH

## Slide 9: Entradas analógicas
Corresponden a los pines A0,A1,A2…
Para leer un pin
lectura = analogRead(pin)
No necesitan declararse como input o output
Solo se pueden usar como entrada

## Slide 10: Salidas analógicas
analogWrite(pin,valor)
Valor es un numero de 0 a 255
Duty Cycle

## Slide 11: Programación de Arduino
Un programa se denomina sketch o proyecto
Tiene la extensión .ino
Nota: para que funcione el skeych, el nombre del fichero debe estar en una carpeta con el mismo nombre

## Slide 12: Programación en Arduino
Estas dos partes son obligatorias
Encierran bloques que contienen declaraciones, estamentos o instrucciones
Setup() : es la parte que recoge la configuración
Loop() : contiene el programa que se ejecuta ciclicamente

## Slide 13: Pines del Arduino
Pines digitales E/S del D0 al D11
Pines Analógicos de entrada del A0 al A5
Pines con PWM D11, D10, D9, D6, D5 y D3

## Slide 14: Montaje 1